## Slide 1: Layout 佈局
911LAB
張峻豪

## Slide 2: 調整復原次數
在icfb工作列點“Option”User Preference Undo Limit 調整OK
1.
2.
3.
4.

## Slide 3: 建立cell
1.
2.
3.
FileNewCell View 打Cell Name Tool 選”Virtuoso”
4.
5.

## Slide 4: Layout 環境
存檔 “F2”
全景 “ f ”
Zoom in “Ctrl+z”
Zoom out “Shift+z”
延展 “ s ”
複製 “c”
移動 “m”
刪除 “Delete”
復原上一步 “u”
物件屬性 “q”
呼叫元件 “ i ”
連線 “p”
多邊形 “Shift+p”
打字 “ L ”
畫矩形 “ r ”
尺規 “ k ””
材質選單
Esc鍵 可以取消動作

## Slide 5: 設定游標移動間距
OptionDisplay(也可以按快捷建e) X Snap Spacing 輸入0.001 Y Snap Spacing 輸入0.001 OK

## Slide 6
in
out
vdd!
gnd!
in
out
in
out

## Slide 7
NWELL
Polysilicon
N+ Diffusion
P+ Diffusion
Contact
Metal

## Slide 8
P Substrate

## Slide 9: 繪製NMOS(1/10)
=0.23um
=0.23um
注意：contact尺寸為固定大小，不能多也不能少
1.選“CONT”
2.按“R”
3.畫出0.23X0.23的矩形

## Slide 10: 繪製NMOS(2/10)
>0.08um
>0.08um
>0.08um
>0.08um
Metal 1 從contact向外延伸至少0.08μm
4.選“ME1”
5.用R畫Metal1層包住CONT

## Slide 11: 繪製NMOS(3/10)
>0.12um
>0.12um
>0.12um
>0.12um
Diffusion從contact向外延伸至少0.12μm
6.選“DIFF”
5.用R畫Diffusion層包住CONT

## Slide 12: 繪製NMOS(4/10)
選取整張圖EditHierarchyMake CellCell欄打入Cell NameOK
建成子電路元件(Cell)

## Slide 13: 繪製NMOS(5/10)
建成Cell之後會呈現左圖的樣子，若要檢視Cell內部之layout，按Shift+F 即可

## Slide 14: 繪製NMOS(6/10)
>0.12um
0.18um
Poly to Diff >0.12 μm

## Slide 15: 繪製NMOS(7/10)
按“C” 複製一個CONT到另一邊，與POLY的間距盡量取一樣

## Slide 16: 繪製NMOS(8/10)
0.25um
將兩邊的Diff層連接起來，0.25 μm為題目的NMOS W值

## Slide 17: 繪製NMOS(9/10)
W
L
MOS中的參數W和L在layout上指的就是DIFF與POLY重疊區域(Channel在此形成) 之長寬

## Slide 18: 繪製NMOS(10/10)
>0.2um
NIMP從Diffusion向外延伸至少0.2μm
鋪上NIMP層之後，DIFF才是N+ Diffusion，至此NMOS算是完成了

## Slide 19
將畫好的NMOS做成元件，之後在其他電路需要用到相同參數的NMOS時，就可以用”I”呼叫近來，不需要再重畫

## Slide 20: PMOS
>0.2um
0.75um
>0.5um
>0.14um
Poly to CONT >0.14 μm
>0.2um
Poly 須超出DIFF邊界0.2 μm

## Slide 21: 呼叫元件(“I”nstance)
1.按“I”
2.點”Browse”
3.選要呼叫進來的電路cell
4.選”layout”，然後close
5.點”Hide”

## Slide 22: 呼叫元件(“I”nstance)
0.47um

## Slide 23
CONT to CONT >0.25 μm 但如果呼叫出來的CONT間距是0.24 μm，怎麼辦?

## Slide 24
選取整個CONT，按“Q”
在Delta X的值上+0.01

## Slide 25
此處再用DIFF層補回去即可

## Slide 26
>0.1um

## Slide 27
>0.1um

## Slide 28
S
G
D
B
B
S
G
D
S/D
D/S
S/D
D/S
PMOS電路符號
NMOS電路符號
PMOS的BODY端為NWELL 須靠N Tap 給它電位
NMOS的BODY端為P Sub，也就是整個黑色畫布，須靠P Tap 給它電位
PMOS與NMOS皆為對稱結構 因此Source與Drain端是由設計者自行決定，當你決定其中一邊是S，另一邊就是D

## Slide 29: 連線
使用快捷建“P”可以拉線段
拉線途中按F3可以調整線寬
F3

## Slide 30
in
out
vdd!
gnd!
vdd!
out
in
gnd!
連線完之後，要定義腳位
這裡做個對照

## Slide 31: “L”able
1.選擇MX_TEXT(X:根據你要打在哪層 METAL來選，例如要打在Metal1 就選M1_TEXT，打在Metal2 就選M2_TEXT)
2.按“L”，在Label 欄打上名稱
3.貼到正確的位置(注意：貼的時候，十字點必須落在Metal上才算是成功)
1
2
3

## Slide 32: “L”able
此處可調整十字點的位置
此處可調整字的大小
此處可調整字型

## Slide 33
注意：由於晶片外部與晶片內部間訊號是透過金屬來傳遞，因此要給POLY打pin腳名稱時，不使用PO_TEXT，而是要透過poly to metal1 的contact ，使用M1_TEXT來打lable
>0.12um
CONT
PO1
ME1

## Slide 34: Inverter layout 完成!

## Slide 35: Work2
PMOS (W/L)=0.75um/0.18um
NMOS (W/L)=0.25um/0.18um
完成下面三張佈局圖

## Slide 36: 補充:Metal1 to Metal2 Via
>0.1um
=0.25um
要連接Metal1與Metal2必須通過VIA1
依此類推，要連接Metal2與Metal3必須通過VIA2
VIA1
ME2
ME1